Hantering av garageportmotor

Din motordrivna garageport skall alltid vara låst

- Porten öppnas, stoppas och stängs genom att trycka på någon av knapparna på handsändarna.

- Kontrollera försiktigt att handtaget inte går att vrida, men vrid helst inte. Om handtaget går att vrida är porten olåst.
Om porten är olåst och du vrider på handtaget så kopplas porten loss från motorn.

- Du skall bara öppna med nyckeln om det är elavbrott eller om handsändaren inte fungerar.  Annars skall porten alltid vara låst.

- Det går inte att låsa porten med enbart nyckel.  Porten hålls låst av motorn.

- Om du kör portmotorn med handsändaren och porten ändå inte rör sig så  är porten losskopplad från motorn.
Koppla då ihop porten med motorn genom att köra motorn samtidigt som du trycker på den gröna knappen på skenan som motorn sitter på. Släpp knappen när porten börjar röra sig.

- Smörj inte skenorna !  Då fastnar damm och smuts och de slits fortare.

- Olja gärn in gångjärn och rullhållare.

- Tvätta utsidan med vatten. Om det behövs så ta lite diskmedel i vattnet.

Synkronisering av motordriven port.

Om du har en motordriven port och den inte stannar i rätt läge kan den behöva lära om sina ändlägen:

- Dra ur kontakten till motorn.

- Tryck på knappen på undersidan av motorn och sätt i kontakten igen medan du håller knappen intryckt.
      (Kan vara svårt om man är ensam.)

- Tryck en gång till på knappen. Då kommer porten att öppnas och stängas 2-3 gånger. 
      Vänta tills den stannar.

- Klart